## Slide 1
ТЕМА: Свойства чёрных и цветных металлов.
Цели урока.
Физические свойства.
Механические свойства.
Технологические свойства.
Сталь.
Применение стали.
Чугун.
Применение чугуна.
Цветные металлы.
Применение цветных металлов и сплавов.

## Slide 2
ЦЕЛИ УРОКА:
Образовательные:
Способствовать запоминанию основной терминологии, формированию представления о металлах, их свойствах и области применения
Развивающие:
Способствовать формированию и развитию познавательного интереса учащихся к предмету.
Воспитательные:
Способствовать формированию и развитию нравственных, эстетических, экономических качеств личности.

## Slide 3
Физические свойства

## Slide 4
Физические свойства
Блеск | Способность материалов отражать свет
Цвет | Способность материалов вызывать определенные зрительные ощущения.
Плотность | Количество массы материала в единице объёма (измеряется в кг/м 3, гр/см 3)
Теплопроводность | Способность материалов передавать теплоту от более нагретых частей тела к менее нагретым.
Электропроводность | Способность материалов проводить электрический ток.
Температура плавления | Тепловое состояние металлов и сплавов, при котором они из твердых становятся жидкими.
Тепловое расширение | Увеличение размеров (объёма) металлов и сплавов при нагревании
Намагничиваемость | Способность материалов и сплавов намагничиваться под действием магнитного поля.
Название Определение

## Slide 5
.
технологические
Свойства материалов и полуфабрикатов
химические
Отличительные стороны материалов, которые проявляются при взаимодействии их с окружающей средой.
Отличительные стороны материалов, которые проявляются в способности сопротивляться воздействию внешних механических усилий
Способность материалов взаимодействовать с окружающей средой при различных температурах (окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость и др.)
Способность материалов подвергаться обработке
свойства
физические
механические
определение

## Slide 6
Свойства материалов и полуфабрикатов
Термины «физический» и «механический» происходят от греческих слов, означающих соответственно «природа» и «орудие, машина».
Термин «химический» произошёл от древне-латинского слова «алхимия» (наука о веществах и их превращениях).

## Slide 7
Механические свойства

## Slide 8
Свойства | Определение
Прочность | Способность материалов выдерживать нагрузки без разрушения.
Твёрдость | Способность материалов сопротивляться проникновению других, более твёрдых тел.
Упругость | Способность материалов восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил.
Вязкость | Способность материалов необратимо поглощать энергию при мгновенном на них воздействии.
Хрупкость | Способность металлов и сплавов разрушаться под действием ударных нагрузок. Хрупкость – свойство, обратное вязкости.
Пластичность | Способность металлов и сплавов изменять свою форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, и оставаться в этом состоянии после прекращения действия этих сил.
Механические свойства

## Slide 9
Технологические свойства
Ковкость
Жидкотекучесть
Обрабатываемость резанием
Свариваемость
Коррозионная стойкость

## Slide 10
Свойства | Определение
Технологические свойства
Ковкость | Свойство металла или сплава получать новые формы под действием удара.
Жидкотекучесть | Свойство металла в расплавленном состоянии хорошо заполнять литейную форму.
Обрабатываемость резанием | Свойство металла или сплава подвергаться обработке резанием различными инструментами.
Свариваемость | Свойство металлов соединять в пластичном или расплавленном состоянии.
Коррозионная стойкость | Свойство металлов и сплавов противостоять коррозии.

## Slide 11
Металлы и сплавы
Чугун выплавляют из руды в доменных печах, а сталь – из чугуна в металлургических печах разных конструкций.
Углерод в чугуне может находиться в химическом соединении с железом или в свободном состоянии – в виде частиц графита: пластинок, зёрен, хлопьев или шариков.

## Slide 12
Металлы и сплавы
!? Это интересно
В глубокой древности люди познакомились с железом, которое содержалось в метеоритах. Египтяне называли этот металл небесным, а греки и жители Северного Кавказа – звёздным. Метеоритное железо вначале ценилось гораздо выше золота. Железные украшения носили в то время самые знатные и богатые люди.

## Slide 13
Чугуны
В и д ы ч у г у н о в
Белые
Серые
Ковкие
Высокопрочные
Белый чугун на изломе матово-белого цвета, очень твёрдый и хрупкий, плохо обрабатывается резанием и имеет низкие литейные свойства. Чаще всего используется на переделку в сталь, поэтому его также называют предельным, часть идёт на получение ковкого чугуна.

## Slide 14
Чугуны
С е р ы й ч у г у н
Применение
Характеристика
На изломе – серый цвет.
Он мягче белого чугуна, хрупок, но хорошо обрабатывается резанием.
Имеет высокие литейные свойства и используется для получения отливок, поэтому его также называют литейным.
станина
шкив
блок
Корпус
мясорубки

## Slide 15
Чугуны
К о в к и й ч у г у н
Применение
Характеристика
Ступица колеса
Картер заднего моста
автомобиля
Название «ковкий» условное, т.к. этот чугун практически не куется.
Получают его путём отжига из белого чугуна.
Он обладает повышенной прочностью, вязкостью, но невысокой пластичностью.

## Slide 16
Чугуны
В ы с о к о п р о ч н ы й ч у г у н
Применение
Характеристика
Коленчатый вал
Тормозная
колодка
Шестерня
Получают из серого чугуна введением в него в жидком состоянии специальных добавок.
Он прочнее серого чугуна и труднее обрабатывается.

## Slide 17
С т а л и
Классификация сталей по способу производства
Мартеновская
Электросталь
Конвертерная
(бессемеровская и томасовская)
Получают в мартеновских
печах. Способ предложил
в 1864 г. французский
Металлург Пьер Мартен
Получают в конвертерах – стальных сосудах
грушевидной формы. Бессемеровский процесс разработал
в 1855-1856 гг. английский изобретатель Генри Бессемер,
томасовский – в 1978 г. английский металлург Сидни Томас
Выплавляют в электропечах.
Это наиболее совершенный
способ получения стали.
Его предложил в 1802 г.
русский физик и
электротехник Петров

## Slide 18
С т а л и
Общая классификация сталей
По способу
производства
По назначению
По химическому составу
По качеству

## Slide 19
С т а л и
Классификация сталей по назначению
Конструкционные
Инструментальные
Специальные с особыми свойствами
Классификация сталей по химическому составу
Углеродистые стали
Легированные стали
Сплавы железа с углеродом
(до 2%) в состав которых
входят обычные примеси:
кремний, марганец, сера,
фосфор и др.
Сплавы, в состав которых,
кроме железа, углерода (до 2%)
и обычных примесей входят
легирующие элементы
(хром, никель, вольфрам и др.)

## Slide 20
С т а л и
Классификация углеродистых сталей
Конструкционные
Инструментальные
Конструкционные стали обычного качества маркируются
буквами и цифрами, например: Ст3. Буквы Ст обозначают
«сталь», цифры указывают условный номер марки стали.
Конструкционные качественные стали маркируются цифрами,
указывающими содержание углерода в сотых долях процента.
Например «сталь45» - сталь, содержащая 0,45% углерода
Инструментальные качественные и высококачественные стали
маркируются буквами и цифрами, указывающими
содержание углерода в десятых долях процента.
Например, У7 и У7А. У – углеродистая сталь, 7 – 0,7% углерода,
А – высококачественная сталь.

## Slide 21
С т а л и
Применение углеродистых сталей
Вал
Весы
Ось вагона
Рельс

## Slide 22
С т а л и
Применение углеродистых сталей
Режущие и измерительные инструменты
Зубило
Штангенциркуль
Нож

## Slide 23
С т а л и
Классификация легированных сталей
Конструкционные
Инструментальные
Специальные с
особыми свойствами
Легированные стали маркируются сочетанием цифр и букв.
Цифры, стоящие в начале марки, указывают среднее содержание
углерода в десятых (инструментальные стали) или сотых
(конструкционные стали) долях процента. Если цифры отсутствуют,
то содержание углерода 1% и выше.
Легирующие сталь элементы обозначаются в марке буквами русского
алфавита: хром – Х, никель –Н, марганец – М, алюминий – Ю и т.д.
Цифры после букв –среднее процентное содержание этих элементов.
Например: 20Х2Н4А – конструкционная сталь, содержащая 0,20% углерода, хрома 2%, никеля 4%, высококачественная.
Начало производству легированной стали в
России положил русский металлург Аносов. Ему
удалось проникнуть в тайну кузнецов Древнего Востока – найти секрет изготовления булатной стали, узорчатого сплава с необычайно высокой твёрдостью и упругостью.
Термин «легирование» произошёл от немецкого слова,
означающего «сплавлять», а оно, в свою очередь, было
образовано от латинского, означающего
«связываю, соединяю».
!? Это интересно

## Slide 24
С т а л и
Применение легированных сталей
рессора
пружина
гайка
болт
износостойкие
метчик
фреза
красностойкие
Токарный резец
жаростойкие
Клапан двигателя
коррозионностойкие
Подводная лодка
износостойкие
Ковш экскаватора
Конструкционные
Ответственные детали
машин и металлические
конструкции
Инструментальные
Инструменты с высокими
эксплутационными
качествами
Специальные
с особыми
свойствами
Детали машин
с особыми свойствами

## Slide 25
Цветные металлы
Классификация цветных металлов
Легкие
(алюминий, магний,
титан и др.)
Редкие
(вольфрам, молибден,
селен и др.)
Тяжёлые
(свинец, медь, цинк и др.)
Благородные
(золото, платина,
серебро и др.)
Из цветных металлов в чистом виде и в виде сплавов широко
используются алюминий, медь, магний, свинец, цинк, титан и др.

## Slide 26
Цветные металлы. Алюминий
Применение алюминия
Характеристика
В электротехничесекой
промышленности
провод
кабель
В химической промышленности
Центробежный насос
электродвигатель
резервуар
В приборостроении
манометр
амперметр
В самолетостроении
Легкий металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 6600С.
Обозначается символом Al.
Обладает высокой электро- и теплопроводностью,
коррозионной стойкостью.
Широко используется как в чистом виде, так и в виде сплавов, которые бывают: литейные – для получения литых заготовок и
деформируемые – обрабатываемые давлением (прокаткой, ковкой и т.д.). Наибольшее применение из литейных сплавов получил
силумин (сплав алюминия с кремнием),
а из деформируемых –
дюралюмин ( сплав алюминия с медью, магнием и марганцем)

## Slide 27
Металлы и сплавы
!? Это интересно
Термин «дюралюминий» (дюралюмин, дюраль) образован из названия немецкого города Дюрен, где впервые начали производить этот сплав, и слова «алюминий».

## Slide 28
Цветные металлы. Медь
Применение меди
Характеристика
В электротехничесекой
промышленности
Розово-красный металл с температурой плавления 10830С .
Обладает высокой электро - и теплопроводностью, пластичностью и коррозионной стойкостью.
Около 30% меди идёт на получение различных сплавов, широко применяемых в технике.
Катушка
электромагнитная
Двигатель
электродрели
В химическом машиностроении
и теплотехнике
Кожухо-
трубчатый
теплообменник
Двухтрубчатый теплообменник

## Slide 29
Цветные металлы
Виды медных сплавов
Латунь (сплав меди с цинком)
Бронза (сплав меди с другими элементами, кроме цинка)
Обладает всеми положительными свойствами меди (высокой электро- и теплопроводностью, коррозионной стойкостью, пластичностью и др.), более
высокой прочностью. Легко обрабатываются резанием, имеет хорошие литейные свойства, дешевле меди
Имеют хорошие литейные свойства,
высокую прочность и твёрдость, коррозионную стойкость и
хорошо обрабатывается резанием.

## Slide 30
Цветные металлы.
Применение бронзы
Применение латуни
В машино- и судостроении
Ответственные детали машин
труба
гильза
втулка
шестерня
Проволока,
лист
Гайка
Втулка
Шестерня
Монета
Кран